Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.04.2018  №592

Валдай

Об актуализации  схемы теплоснабжения

Валдайского городского поселения на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным  законом  от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Администрация Валдайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схему теплоснабжения Валдайского городского  поселения на 2019 год.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района		Ю.В.Стадэ

Приложение

к постановлению Администрции

муниципального района

от 12.04.2018 №592

Схема теплоснабжения валдайского

городского поселения на 2019 год

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Валдайского городского поселения Валдайского  муниципального района Новгородского области  является:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Валдайского городского поселения Валдайского района Новгородской области на 2017-2022 годы и на перспективу до 2032 года;

Генеральный план Валдайского городского поселения.

1.Общие положения

Схема теплоснабжения поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

2.1. Определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

2.2. Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

2.3. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

2.4. Обеспечение жителей  Валдайского городского поселения тепловой энергией;

2.5. Строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Валдайское городское  поселение;

2.6. Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

3.1. Валдайское городское поселение – муниципальное образование, статус которого установлен областным  законом от 22.12.2004 № 371-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Валдайского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений и определении административных центров».

Административным центром Валдайского городского поселения является город Валдай.

Территория Валдайского городского  поселения  входит в состав территории Валдайского муниципального района.

В состав Валдайского городского поселения входят два населенных пункта: город Валдай – административный центр поселения и село Зимогорье.

Город Валдай Новгородской области расположен на самой высокой части Валдайской возвышенности у Валдайского озера. Город характеризуется удачным транспортно-географическим положением относительно автомобильных трасс (автотрасса Санкт-Петербург – Москва, Дорога М10) и железной дороги с выходом на Москву, Таллинн и Санкт-Петербург.

Удаленность от Москвы - 370 км, от Санкт-Петербурга - 330 км, от Новгорода- 140 км.

Площадь поселения на 01.01.2018  –  2841,5 га.

Численность населения Валдайского городского поселения на 01.01.2018 составляет    – 14992 человек.

Климат умеренно-континентальный.

Преобладающими приземными ветрами являются ветры северо-западного и  западного направлений со скоростью 4-7 м/сек. Высотные ветры преобладают западного и северо-западного направлений, достигая средней скорости 40 км/час.

Погода характеризуется значительной  неустойчивостью. Устойчивый снежный покров обычно устанавливается во второй половине ноября и сохраняется в среднем 145-155 дней в году. высота его достигает 70-80 см. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого +15°С. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца  зимы (январь) составляет - 15°С.  Среднее число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

2. Сведения о единой теплоснабжающей организации.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
           В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В настоящее время единой теплоснабжающей организацией на территории Валдайского городского поселения определено общество с ограниченной ответственностью «ТК Новгородская».

| № п/п | Организация эксплуатирующая объект теплоснаб-жения | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ТК Новгородская» | котельная № 1, г.Валдай ул.Радищева, д.5б | 5,998 | 3,76 | 2,238 |
| 2. | ООО «ТК Новгородская» | ТГУ -240, г.Валдай ул.Лесная , д. 10 | 0,213 | 0,14 | 0,073 |
| 3. | ООО «ТК Новгородская» | котельная № 3, г.Валдай ул.Ломоносова, 63а | 10,18 | 7,15 | 3,03 |
| 4. | ООО «ТК Новгородская» | котельная № 5, г.Валдай ул.Победы. д.68 | 9,52 | 5,5 | 4,02 |
| 5. | ООО « Норд Энерго» | Автоматизированная газовая котельная блочно-модульного типа, р-н Валдайский, с. Зимогорье, ул. Совхозная, д.9 | 1,255 | 1,215 | 0,035 |
| 6. | ООО «Норд Энерго» | Автоматизированная газовая котельная блочно-модульного типа, р-н Валдайский, г.Валдай, пр.Васильева, 27 | 18,06 | 16,14 | 1,92 |
| 7. | ООО «ТК Новгородская» | котельная № 8, г.Валдай ул.Молотковская, д.11а | 4,48 | 1,15 | 3,33 |
| 8. | ООО «ТК Новгородская» | котельная № 11, г.Валдай. ул.Мелиораторов, д.1г | 4,2 | 3,41 | 0,79 |
| 9. | ООО «ТК Новгородская» | котельная № 12, г.Валдай ул.Механизаторов, д.21 | 5,4 | 4,29 | 1,11 |
| 10. | ОАО «Валдайский механический завод» | Котельная «Механический завод»,с.Зимогорье, д.100 | 0,63 | 0,315 | 0,315 |
| 11. | ООО «ТК Новгородская» | котельная №26 г.Валдай пл.Свободы..д.7а | 4,5 | 1,8 | 2,7 |
| 12. | Валдайское МУП «Домоуправление» | модульная котельная с.Зимогорье, д.163 | 0,048 | 0,0228 | 0,025 |
| 13. | Валдайское МУП «Домоуправление» | модульная котельная г. Валдай, ул.Энергетиков, д.20 | 0,08598 | 0,0155 | 0,0705 |
| 14. | Валдайское МУП «Домоуправление» | модульная котельная с.Зимогорье, ул. Заводская, д. 4б | 0,172 | 0,103 | 0,069 |
| 15. | Валдайское МУП «Домоуправление» | модульная котельная г. Валдай, ул.Железнодорожная, д.5а | 0,052 | 0,017 | 0,035 |
| 16. | Валдайское МУП «Домоуправление» | модульная котельная г. Валдай, ул. Песчаная, д.30 | 0,782 | 0,2020 | 0,5800 |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Валдайского городского поселения осуществляется:

в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

в многоэтажных (2 и более этажа) домах централизовано от существующих котельных  на газовом топливе, горячее водоснабжение – от существующих котельных  на газовом топливе, газовых колонок и проточных водонагревателей.

3.3. Население Валдайского городского поселения в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 год)  будет сохраняться примерно на этом же уровне.

Новые площади в городском поселении Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства многоэтажных домов и малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения   в 28,50 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 46,00 кв.м/чел. на расчетный срок, а также под зоны производственных предприятий и общественно-деловые зоны.

При градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), малоэтажной смешанной жилой застройки  3-5 этажей преимущественно; зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); рекреационные зоны.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом  новых застроек.

3.4. Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве определяющего параметра, позволяет ограничить зону централизованного теплоснабжения   теплоисточника по основной функции - минимума себестоимости на транспорт реализованного тепла.

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения при реконструкции существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организации новых систем теплоснабжения. Оптимальный радиус теплоснабжения определялся из условия минимума «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей».

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где:

A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

При этом использовались следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с предельным радиусом теплоснабжения:

A=1050R0,48·B0,26·s/(П0,62·H0,19·Δτ0,38), руб./Гкал/ч

Z=a/3+30·106φ/(R2·П), руб./Гкал/ч,

Где:

R – радиус действия тепловой сети (протяженность главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./Гкал;

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения полученное дифференцированием по R выше приведённых формул представлено в следующем виде:

Rопт=(140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15, км

При этом  некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей выражается формулой:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5,

Где:

Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в собственных теплоисточниках абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал/км.

| № п/п | Номер котельной | топливо | Радиус Теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1, г.Валдай, ул.Радищева, д.5б | газ | 417 |
| 2. | ТГУ -240, г.Валдай, ул.Лесная , д.10 | газ | - |
| 3. | Котельная № 3,г.Валдай, ул.Ломоносова, 63а | газ | 523 |
| 4. | Котельная № 5, г.Валдай, ул.Победы. д.68 | газ | 653 |
| 5. | Автоматизированная газовая котельная блочно-модульного типа, р-н Валдайский, с. Зимогорье, ул. Совхозная, д.9 | газ | 389 |
| 6. | Автоматизированная газовая котельная блочно-модульного типа, р-н Валдайский, г.Валдай, пр.Васильева, 27 | газ | 1078 |
| 7. | Котельная № 8, г.Валдай, ул.Молотковская, д.11а | газ | 310,5 |
| 8. | Котельная № 11, г.Валдай, ул.Мелиораторов, д.1 | газ | 522 |
| 9. | Котельная № 12, г.Валдай ул.Механизаторов, д.21 | газ | 302 |
| 10. | Котельная «Механический завод», с.Зимогорье, д.100 | газ | 200 |
| 11. | Котельная №26, г.Валдай пл.Свободы, д.7а | газ | 266 |
| 12. | Модульная котельная с.Зимогорье, ул. Заводская, д. 4б | газ | 150 |
| 13. | Модульная котельная г. Валдай, ул.Железнодорож-ная, д.5а | газ | 42 |
| 14. | Модульная котельная г. Валдай, ул. Песчаная, д.30 | газ | 74,5 |
| 15. | Модульная котельная, с. Зимогорье, д.163 | газ | 153 |
| 16. | Модульная котельная, г. Валдай, ул.Энергетиков, д.20 | газ | 148 |

3.5. Перспективное развитие системы теплоснабжения Валдайского городского поселения.

Участки перспективной застройки городского поселения определены в соответствии с планом генерального развития поселения.

В 2018-2022 годах планируется строительство – «Молодежного досугового центра с кафе», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Валдайский муниципальный район, Валдайское городское поселение, г. Валдай, ул. Февральская, земельный участок 3, кадастровый номер земельного участка: 53:03:0102037:102- подключение данного объекта планируется осуществить к тепловым сетям от ЦТП 1.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду доступности к ревизии и ремонту.

### 4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и техническое перевооружение  источников теплоснабжения и тепловых сетей

Для повышения надежности теплоснабжения потребителей, снижения тепловых потерь, обеспечения подключения потребителей согласно перспективного плана развития схемы теплоснабжения города предлагается реализовать ряд мероприятий по строительству и замене морально и физически устаревших тепловых сетей и оборудования котельных:

| Мероприятие | Расчётный срок выполнения мероприятий | Объем инвестиций, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Замена трубопроводов теплосети с увеличением диаметра с целью обеспечения технической возможности подключения потребителей | 2018-2019 годы | 2,4 |
| Замена тепловых сетей с применением труб в ППУ изоляции с целью снижения тепловых потерь | 2019 -2025 годы | 18,9 |
| Замена основного и вспомогательного котельного оборудования | 2019-2025 годы | 21,3 |
| Итого |  | 42,6 |

Расчеты стоимости  по годам с учетом среднегодовой инфляции  (временно  определенные  показатели  долгосрочного  прогноза  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  до  2028  года  в  соответствии  с  таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической  деятельности,  установленных  письмом  заместителя  Министра  экономического  развития Российской Федерации от 05.10.2011 № 21790- АК/ДОЗ.) без учета налога на добавленную стоимость.

5.  Графическая часть. Схемы